Установка драйвера принтера Canon ip1900

- распаковать архив iP1900_RPM_printer.tar: ПКМ — распаковать в iP1900_RPM_printer/

- открыть распакованную папку, скопировать в нее файл libtiff3-3.5.7-alt8.i586.rpm

- в папке открыть терминал: F4

- все последующие действия выполняются в терминале, команды будем обозначать в скобках <> (т. е. в терминале сами скобки не вводятся)

- ввести команду root, ввести пароль администратора

- ввести команду <rpm -i cnijfilter-common-3.00-1.i386.rpm>

- должен установиться пакет cnijfilter-common-3.00-1.i386.rpm

- ввести команду <rpm -i libtiff3-3.5.7-alt8.i586.rpm>

- должен установиться пакет libtiff3-3.5.7-alt8.i586.rpm

- ввести команду <rpm -i cnijfilter-ip1900series-3.00-1.i386.rpm>

- должен установиться пакет с драйверами cnijfilter-ip1900series-3.00-1.i386.rpm

- закрыть окно терминала

- подключить принтер к ПК: питание + USB

- добавить принтер через CUPS: К-меню — Прочие — Настройка — Настройка печати

- на вкладке Начало — Добавить принтер; ввести название (произвольно латинские символы и цифры) — Продолжить; в меню Устройство должен быть данный принтер, выбрать его; в случае необходимости выбрать производителя (Canon) и модель драйвера (должен появиться драйвер Canon iP1900 series ver. 3.00 en); нажать кнопку Добавить принтер

- при запросе аутентификации ввести имя администратора (root) и пароль администратора; нажать ОК

- на вкладке Принтеры должен появиться принтер с именем, заданным в п. 15

- закрыть CUPS